Инструкция   по   настройке ,   регулировке,   и  эксплуатации

платы  Head5   приема   монет.

1.  Регулировка    ширины     зазора   канала  пролета  монет  через  голову

монетоприемника

2.  Программирование   головы   монетника

3.  Общие   правила  эксплуатации   устройства

После  включения  головы  монетоприемника  в  торговый  автомат   и  подачи  питания

на  автомат  при  нормальной  работе  головы  монетника    красный  светодиод  не должен

светиться,  а  при  нажатия  рычага  возврата    светодиод  должен  моргать с   частотой

(одно  моргание подряд). – при  готовности  автомата  к  продажам

Во  всех   остальных   случаях  , если  поведение  имеет  другой  характер, это  либо

результат  неправильной  сборки  платы  Head5  и главной  платы  головы  монетника

либо   имеет  неисправность  которую  можно  частично  диагностировать  изучая  пункт 3

1.  Регулировка    ширины     зазора   канала  пролета  монет  через  голову

монетоприемника.

Поскольку   монета   10 руб   имеет  самую   большую  толщину   из  всех  монет, то  необходимо

настроить  ширину   зазора  канала   пролета  монет   чтобы   монета  10 р  (самая толстая)

спокойно   пролетала   через  канал,  и  при  этом  ширина  пролета  должна  быть  минимальна

На   Рис  1  показано  расположение  шестигранного  винта (2 мм),  который  регулирует

ширину  зазора.

Рис 1   Винт  шестигранный  для регулировки  зазора

Для   увеличения   зазора  необходимо   повернуть  шестигранный  винт   с   помощью

шестигранного  ключа  2 мм   по  часовой  стрелке, а уменьшения  - против

Идеальный   вариант  настройки  положения  винта -  Разница  между  положением  когда

Монета  10р  застревает (не проходит)  в канале   и  спокойным  прохождением  сквозь   канал

составляет  приблизительно   четверть  оборота  винта.

P.S.В версии платы  3.5 (надпись  на  печатной  плате  в углу)  для доступа  к  шестигранному винту  нужно аккуратно снять  переднюю  зеленую  непрозрачную  крышку  с  лицевой  части  головы.

2.  Программирование   головы   монетника.

Устройство  приема   монет  Head5  - плата  с  процессором  Atmega8  вместо  штатного

процессора  уже   поставляется  с  готовой   таблицей  данных  о  монетах .

Качество  работы  данной  таблицы  напрямую  зависит  от  установленной  ширины  канала

пролета  монет ,  и  если  пользователь  смог  выставить  такой  зазор  при  котором  качество

приема  его  устраивает,  то  нет  необходимости  в  новом  программировании  головы  монетника

под  монеты.

Если  же   качество  приема  монет  низкое, то  следует  перепрограммировать  голову монетника   следующим   образом:

1. ) Подготовить   20  монет  каждого  из  номинала  - 1р  ,  2р  , 5р, 10р.

2.)  Выклюить   торговый  автомат   ,  откинуть  голову  монетника  на  себя  и  перевести

DIP – переключатель  №2   в  положение  “ON” -  голова  переходит   в  режим

программирования. – Рис 1   и  Рис 2.

Рис 1   Голова  монетника   в  рабочем   режиме  DIP №2  - “OFF”

Рис 2   Голова  монетника   в    режиме  программирования   DIP №2  - “ON”

3)  Включить   торговый  автомат    в  сеть   и  убедиться  в  том, что  красный  светодиод

на  плате  головы  монетника    постоянно   светится.

Настоятельно  рекомендую  использовать  для  программиорования  только  новые (стальные) монеты  номиналом   2р, 5р ,  10р  кроме  монет 1р (использовать старые).

4)   Взять   20  монет   номиналом  5рублей

5)  Пробросить выбранные монеты     через  голову  монетника

(РОВНО   20  ШТУК!).  При   этом  следует   заметить,   что

-    Монеты  будут  пролетать   не  в  столбики,  а  в  возврат  монет

-    После  первой  монеты  светодиод  погаснет  и  будет  вспыхивать  один  раз  при  пролете

каждой  бросаемой  монеты

-   После  20 й  монеты(либо после 18 -19 ой)  светодиод  опять  будет  светится  постоянно

(Т.О  происходит  отчет якобы 20-ти монет)

6)  Взять   20  монет  номиналом  2 рубля   и  повторить  процедуру  п 5 с  этими монетами

7)  Взять   20  монет  номиналом  1 рубля   и  повторить  процедуру  п 5 с  этими монетами

8)  Взять   20  монет  номиналом  10 рубля   и  повторить  процедуру  п 5 с  этими монетами

9) Перевести  DIP переключатель   №2   обратно  в  положение  ”OFF”

P.S. Главное   не  общее  количество  монет  (20 шт),  а  постоянное  свечение  светодиода,

и  при  постоянном  свечение  светодиода  следует обязательно  менять  достоинство  монеты.

Устройство  запрограммировано.

P.S  При  достаточно  большом выставленном  зазоре  в  канале  пролета  монет  процедура  может

работать  некорректно  и  возможно  не  получится  запрограммировать  устройство, поэтому

желательно  выставить  зазор  канала  пролета  монет  согласно  рекомендациям  пункта 1

3.  Общие   правила  эксплуатации   устройства.

Состояние  системы  приема   монет   отображается   красным  светодиодом  на  плате

головы  монетоприемника:

| Поведение светодиода | Состояние головы монетника | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Светится постоянно | Рабочее, монетник отключен системой автомата | А) Автомат находится в режиме неготовности к продажам Б) Режим программирования головы монетника |
| Не светится постоянно | Рабочее, нормальное | Все в порядке |
| Моргает один раз | Состояние возврата монет | Нажат рычаг возврата монет |
| Моргает два раза | Неисправность катушек головы приема разъем CN3 | Проверить визуально качество контакта CN3 , в против случае требуется ремонт |
| Моргает три раза | Застревание монеты в канале пролета монеты | Почистить канал пролета монет от грязи , удалить дефектную монету (если она там есть) |
| Моргает четыре раза | Неисправность данных программирования | Требуется перепрограммирование головы монетника |
| Моргает шесть раз | Неисправность катушки головы приема разъем CN1 | Проверить визуально качество контакта CN1 , в против случае требуется ремонт |

Следует отметить, что  качество  приема  монет 10р зависит  от  степени  загрязнения

канала  приема, поэтому  рекомендуется  всегда,  когда  происходит обслуживания автомата

следить  за  чистотой  канала  пролета  монет.

DIP  переключатель  №1  в  положении  “ON”  и  «OFF”   задает  два  разных  режима  работы

головы  по  приему  монет,  с  точки  зрения  качества  приема  монет  в  зависимости  от

свойств  по  приему   самой  головы -  если  в  одном  положении  прием  явно  плохой  то

следует  переключиться   на  другой. Другими   словами, в  зависимости  от  особенностей  приема

конкретной  головы, выбирается  соотвествующее  положение  DIP – переключателя.