Venson 6111

Допускается поставка со следующими незаводскими деталями:

- типографическая продукция

- ведро

- элементы освещения

- замок;

Допускается поставка с отсутствием следующих деталей:

- шторка купюроприемника

- резьбовые опоры (ножки)*;

*В данном случае продавец обязуется предоставить компенсацию покупателю в размере 1% от стоимости автомата.

Примечание:

Допускается поставка с внутренним утеплением корпуса.

Внешний вид автомата

Детали автомата подлежат реставрации если:

1. Царапины

На кофейном автомате

Ниже 1 м над уровнем пола – длиннее 9 см
Выше 1 м над уровнем пола – длиннее 6 см

2. Пятна

а. Если диаметр окружности описанной вокруг пятна больше 8 см.

б. Если сумма диаметров окружностей описанных вокруг всех пятен на одной детали составляет более 22 см.

3. Вмятины

Диаметр более 6 см или глубина более 5 мм.

Примечания

1. Царапина может иметь прерывистую структуру (пунктир). Царапины без оголения грунтовки не закрашиваются (то есть если царапина имеет тот же цвет, но незначительно измененный тон).
2. Боковины автомата приравниваются к отдельным деталям.

3. Задняя стенка автомата не подлежит реставрации.

Платежные системы

Допускается поставка с одним из следующих вариантов адаптации платежных систем:

2 варианта с «коробочкой» (всегда в наличии):

а) В стандартную цену входит ICT A7 (MDB) + Монетоприемник Samsung с доработкой + доработка материнской платы (прием монет номиналом 1, 2, 5, 10 рублей и купюр номиналом 10, 50, 100 рублей)

б) Доплата 7000 рублей: ICT A7 (MDB) + Монетоприемник на выбор CoinCo G2/NRI G46/Mei CashFlow 560 + доработка материнской платы для работы в протоколе MDB (прием монет номиналом 1, 2, 5, 10 рублей и купюр номиналом 10, 50, 100 рублей)

Автоматторговские (наличие уточнять у менеджера по продажам):

а) В стандартную цену входит ICT A7 (перепаянный для Venson) + Монетоприемник Samsung с автоматторговской адаптацией + автоматторговская доработка материнской платы (прием монет номиналом 1, 2, 5, 10 рублей и купюр номиналом 10, 50 рублей)

б) Доплата 7000 рублей ICT A7 (перепаянный для Venson) + Монетоприемник Samsung с автоматторговской адаптацией + автоматторговская доработка материнской платы для приема 100 рублей (прием монет номиналом 1, 2, 5, 10 рублей и купюр номиналом 10, 50, 100 рублей)

Примечание:

сдача 10-ти рублевыми монетами выдается во всех вариантах.